## Slide 1: 2. Az adat és az információ fogalma

## Slide 2: A jel
Egy jel lehet bármi (pl. pont, rajz betű), amit valaminek jelölésére a kommunikációban felhasználunk.
A jelek és használatuk szabálya együtt jelrendszert alkot.
Az egyes nyelvek abc-je ilyen jelrendszer
Pl. az a betű (jel) jelöli beszéd a hangját.
A jeleket sokféle szempont lehet csoportosítani

## Slide 3: A jelek csoportosítása-érzékelés szerint
Audió jel: amit hallunk, hangok sorozata
Vizuális jel: amit látunk (ábrák, betűk, mozgóképek)
Egyéb jelek:
  Tapintással érzékelhetőek (pl. Braille-írás)
  Ízleléssel érzékelhető jel (sós, édes)
  Szaglással érzékelhető jelek( égett szag)

## Slide 4: Analóg és diszkrét jel
Analóg jel:
  Végtelen számú értéket tartalmazhat
  Bármely két értéke között folyamatos az átmenet
Időtartományban diszkrét jel:
  A jel értelmezési tartománya diszkrét (csak bizonyos éréket vehet fel)
  A jel értékkészlete analóg: bármilyen értéket felvehet (pl. hőmérő, meghatározott időpontokban leolvasott értékei
Amplitúdóban diszkrét jel:
  A jel értelmezési tartománya folytonos,
  Értékkészlete diszkrét
  Tetszőleges helyen lehet értéke, de az érték csak meghatározott mennyiség lehet (pl tápegység kimenő feszültsége)

## Slide 5: A digitális jel
Digitális az jel, amely mind értelmezési tartományában, mint értékészletében diszkrét.
Csak meghatározott időpontokban vehet fel értéket, és csak meghatározott értéket vehet fel.
A számítógép csak digitális jelekkel képes dolgozni, az analóg jeleket át kell alakítani digitális jellekké.(digitalizálás).
Fontos szempont a mintavételezés, vagyis hogy milyen gyakran olvassuk le az analóg jel értékét, és alakítjuk digitálissá.

## Slide 6: Analóg jel átalakítása digitális jellé
Két alapvető műveletből áll:
Mintavételezés:
  Leolvassuk az analóg jel értékét
  Fontos a mintavétel gyakoriságának (frekvenciájának kiválasztása)
  A mintavételezés törvénye szerint a frekvenciának kétszer olyan nagynak kell lennie, mint a jel sávszélességnek
Kvantálás:
  A kvantálás során mért a folytonos jeltartományt(értékeket) intervallumokra bontják, és minden intervallumhoz egy számot rendelnek a digitális kimenet értékkészletéből

## Slide 7: Analóg és digitális jel

## Slide 8: Az adat és információ
Az adat egy jel valmyilen tulajdonsága, nagysága
Önmagában nem értelmezett, valaki számára értelmezhető
Az összefüggésbe helyezett adat az információ, aminek már van valami értelme.
Pl. 180ez egy adat, de ha tudom hogy Kovács István magasságát jelöli, akkor már információ.
Az adat jelekből olvasható ki(1,8,0 jelek)

## Slide 9: Az információ fogalma
Az információnak sokféle értelmezése létezik.
Tudomány területenként is eltérő értelmezései vannak
A valóság egy részének visszatükröződése
Az informatikában információnak azt az adatot, hírt tekintjük, melynek újdonságértéke van és számunkra értelemmel bír.

## Slide 10: Az információ mérése
Alapmértékegysége a bit (nem ugyanaz, mint az adatmennyiség mértékegysége)
Ha egy kérdésre adható válaszok előfordulásának a valószínűsége egyforma, akkor 1 bit információt tartalmaz.
A hír(adat) jelek sorozata
N elemű jelkészletből(pl abc) M darab jellel leírt hír információtartalma (ha egyenlő valószínűséggel választjuk ki a jeleket):
H=M*log2N

## Slide 11: A zaj
Egy jel nem mindig hordoz információt.
Ekkor zajnak nevezzük
Véletlenszerű zaj:
  eredete nem ismert, ezért kiküszöbölni sem lehet
Determinisztikus zaj:
  A zaj forrása ismert
  Szabályszerűséget mutat a hasznos jel megváltoztatásában
A kommunikációban a zaj csökkenti csatornán átvihető információ mennyiséget
A zajt csökkenteni próbálják pl. szigeteléssel (ha a csatorna vezeték)

## Slide 12: A zaj elleni védekezés
Analóg jel esetén a zaj ellen zajszűréssel, szigeteléssel védekezhetünk. Például a hang esetében hangszigetelés, elektromos jel esetében elektromos árnyékolás és elektromos szigetelés (ún. árnyékolt kábelek használata).
Digitális jel esetében szintén alkalmazható a szigetelés is. Jellemzőbb azonban a digitális jelátvitelre a szoftveres védelem. Ilyenkor a hibák ellenőrzéséhez és javításához az üzenethez további biteket adnak hozzá (Paritás bit, Ellenőrző összeg - Checksum) és hibajavító eljárásokat alkalmaznak. Vannak olyan eljárások, melyek csak azt mutatják meg, hogy hibás bitek vannak az üzenetben, de vannak olyanok is, amelyek ki is javítják a hibákat (Pl.: zenei CD-k esetében – fontos: a zenei CD-k esetében alkalmazott hibajavító eljárás adat CD-kre nem működik).

## Slide 13: A redundancia
Amikor a kommunikációban az adott jelsorozat több jelet tartalmaz, mint amennyit a hordozott információ megkívánna, rendundanciáról (terjengőségről) beszélünk.
Az információ többszörösen kerül tárolása, továbbításra
Mivel az informatikában a jelsorozatokat tároljuk, így fölösleges erőforrásokat kötünk le a fölösleges jelek továbbításával, tárolásával.(negatív hatás)
Mivel többszörösen kerül tárolásra az információ valamilyen adatsérülés, adatvesztés esetén helyreállítható az információ (pozitív hatás)

## Slide 14: A zaj és a redundancia összefüggése
A véletlenszerű zaj kommunikáció során az átvitt jelsorozat előre nem látható elemét változtatja meg
Amennyiben a jelsorozat információtartalma többszörözött, jó eséllyel helyreállítható a zaj által megváltoztatott információ.
Példa:
  az emberi nyelv erősen redundáns.
  A szavak néhány szótagja alapján felismerhetőek a szavak, akkor is ha a zajos környezet miatt nem hallunk egy szótagot.

## Slide 15: Példák redundanciára
Csekk kitöltés:
  Számmal és szöveggel is be kell írni a feladni kívánt pénzösszeget
Adattömörítés-
  A tömörítő algoritmusok a jelsorozat redundanciáját használják ki
  A tömörítés során csökkentik a tárolt jel mennyiségét, de az információtartalom megmarad
Mozgóképek
  Az egymás utáni képkockák tartalma csak kicsit különbözik, a teljes képkockák leírása redundáns adatsorozatot eredményez