## Slide 1: 3.2. Az analóg jelek digitalizálásának lépései. A hang, a kép és a film digitalizálásának lépései. A digitalizálás eszközei.

## Slide 2: Analóg jel átalakítása digitális jellé
Mintavételezés:
  Leolvassuk az analóg jel értékét
  Fontos a mintavétel gyakoriságának(frekvenciájának kiválasztása)
  A mintavételezés törvénye szerint a frekvenciának kétszer olyan nagynak kell lennie, mint a jel sávszélességnek
Kvantálás:
  A kvantálás során mért a folytonos jeltartományt(értékeket) intervallumokra bontják, és minden intervallumhoz egy számot rendelnek a digitális kimenet értékkészletéből
Kódolás:
  A kódolás célja a számítógépes tárolás, rögzítés. A mintavételezett és kvantált jelet binárissá alakítani kódolással lehetséges: a kódoló egységgel, a kvantálással kapott értékekhez bináris jelsorozatot rendelünk.

## Slide 3: A hang, a kép ,a film digitalizálása
Hasonló lépésekkel történik a médiumtól függetlenül.
A lépések: mintavételezés, kvantálás, kódolás.
Mindhárom esetben a mintavételezés gyakorisága, illetve a minta leírásához használható digitális jel nagysága (bitmélység) határozza meg, a fájl méretét.
Tömörítéssel tudjuk fájl méretét csökkenteni mindhárom esetben

## Slide 4: A hang digitalizálása
Hangkártyával történik
A mintavételezés nagysága adja meg hogy másodpercenként hányszor veszünk mintát hangból. (CD minőség: 44100HZ= 44100 minta /sec)
A bitmélységtől függ, hogy hallható hangtartományából (20 HZ-20000HZ), milyen széles tartományt tudunk rögzíteni.
Hatékonyan alkalmazható a fájlméretcsökkentésre veszteséges tömörítés leggyakoribb az mp3 tömörítés!

## Slide 5: A hang digitalizálása

## Slide 6: A kép digitalizálása
A papíron található kép az analóg kép.
A digitalizálást szkenerrel vagy digitális fényképezőgéppel végezzük.
A digitalizálás során a képeket pontokra bontják és pontokhoz rendelik aszíninformációt.
A mintavételezés gyakorisága : hány képpontra bontjuk a képet.
A színmélység: hány bittel írjuk le az adott pont színét.
Minél nagyobb a felbontás és minél nagyobb a színmélység annál jobb a kép minősége, de annál nagyobba kép mérete.

## Slide 7
Ha egy kép 300 DPI-s, akkor 1 inch hosszon 300 képpontból áll!
? pont
DPI (pont per Inch)
Felbontás
1 inch=2,54 cm

## Slide 8: A felbontás
Minél nagyobb a felbontás, annál nagyobb a kép mérete!
A felbontás 2x-es növelésével a kép mérete a négyzetesen nő!
A nagy felbontású képek csak normál felbontásban látszanak a képernyőn! Ennek feldolgozása időt vesz igénybe. Következmény: lassú megjelenés.
Képernyőképek esetében a 72 DPI-s felbontást használjuk a méret és a megjelenési idő miatt.
Nagyfelbontású képeket nyomdai alkalmazásra, archiválásra, vagy egyéb speciális feladatokhoz használunk.

## Slide 9: A színmélység
1 biten kétféle szín ábrázolható (bittérkép)
Általában 24 bit színmélység jellemző (3x8 bit)

## Slide 10: A film digitalizálása
Az analóg film ,valamilyenen analóg hordozón található (filmszalag, videokazetta)
A lejátszó eszközt a videókártya bementére kötjük, a számítógépen megfelelő videószerkesztő szoftver szükséges
A digitalizálás során egy fájl készül.
Egyszerre kell megoldani a kép és hang digitalizálását.
A film képek sorozata.
A képkockák közötti váltás sebessége is meghatározza a film minőségét és a fájl mérettét.
A kép és hang együttes tárolására különböző konténerformátumok állnak rendelkezésre (pl. avi, mkv
Fontos a tömörítés, számos tömörítő algoritmus terjedt el

## Slide 11: A digitalizálás eszközei
Képek digitalizálása:
  Digitális fényképezőgép, scanner, digitalizáló tábla
Hangok digitalizálása
  Hangkártya, mikrofon
Filmek digitalizálása
  Videokártya megfelelő bemenettel, digitális kamera