## Slide 1: A Neumann-elv. A számítógépek elvi felépítése
3. 6 A Neumann által megfogalmazott elvek, és ezek hatása a számítógépek fejlődésére. A Neumann-elvű számítógép elvi felépítése, az egyes részegységek feladata. A ma használatos számítógépek elvi felépítése és a Neumann elvek

## Slide 2: Neumann János
Neumann János (1903-1957) magyar származású matematikus.
Az USA-ban élt és dolgozott.
Ő fogalmazta meg a számítógépek működésének alapelveit 1945-ban.
Az EDVAC nevű számítógép építéséről írt tanulmányt, ebben szerepelnek ezek az alapelvek
A mai számítógépek is ezeknek az alapelveknek megfelelően működnek.

## Slide 3: Neumann János és Robert Oppenheimer az EDVAC mellett

## Slide 4: A Neumann-elvek
Neumann szerint a számítógépnek az alábbi alapelvek szerint kell működni:
  Az utasításokat egymás után hajtja végre
  Az adatok és a program ugyanabban a memóriában találhatóak (tárolt program elve)
  A számítógép kettes számrendszerben (bináris kódban) tárol minden adatot
  Univerzális feladat végrehajtás minden elemi feladatokra bontható feladatot képes megoldani
  A számítógép részegységei elektronikusak

## Slide 5: A számítógép fő részegységei
Neumann szerint a számítógép 3 fő részegységgel kell, hogy rendelkezzen:
  Központi feldolgozó egység (CPU- Central Proccessing Unit)- ez végzi a műveleteket
  Memória: az adatok és programok tárolási helye a műveletvégzés közben
  Ki- és bemeneti egységek:minden olyan egység, ami adatot tartalmaz, és arra kiírás, vagy onnan beolvasás történik
  A perifériák egy részére csak kimeneti (pl. nyomtató) vagy bemeneti egység (pl. egér), másik része mindkét irányba képes az adatkezelésre (érintőképernyő).

## Slide 6: A központi feldolgozó egység (CPU)
A központi feldolgozó egység (CPU) 4 részből áll
  CU (Control Unit): vezérlőegység, ez végzi a többi részegység irányítását
  ALU (Aritmetikai logikai egység): műveleteket végez a regiszterek tartalmával (számol)
  Regiszterek: az éppen végrehajtott utasítások adatai találhatóak benne
  Gyorsmemória(cache): feldolgozás alatt lévő memória adatok tárolási helye

## Slide 7: A számítógép elvi felépítése
ALU
CU
Regiszterek
Cache
Bemeneti perifériák
Kimeneti perifériák
Memória
Központi feldolgozó egység(CPU)

## Slide 8: A számítógép elvi felépítése

## Slide 9: A személyi számítógép részegységei
CPU (mikroprocesszor): központi feldolgozó egység, itt történik a programok végrehajtása
Memória: a végrehajtás alatti adattárolás helye
  Típusai:
  ROM (Read Only Memory- csak olvasható memória)
  RAM (Random Acces Memory- írható olvasható memória)
Monitor: a számítógép elsődleges kimeneti egysége, itt jelennek meg az információk
Mágneslemez (Fix lemez): a fő adattároló helye a gépnek, a felhasználás előtt és után itt tárolja az adatokat

## Slide 10: További részegységek
Alaplap:egységbe foglalja a különböző alkatrészeket, a kiegészítő áramköröket tartalmazza (pl. buszrendszer, csatlakozók)
Számítógép ház: magában foglalja a többi részegységet
Tápegység: az áram ellátást biztosítja
Videokártya: az adatok képi megjelenítését végzi a monitoron. (lehet az alaplapra integrálva napjainkban már gyakran a processzorba integrálják a grafikus chipet)

## Slide 11: Nem kötelezően szükséges tartozékok
Audio-illesztő (hangkártya), hangfalak: a számítógép hangképző alrendszere, hangok megszólaltatásához szükséges.
Hálózati kártya (illesztő): hálózati csatlakozást tesz lehetővé (internethez vagy helyi hálózathoz)
Nyomtató: az adatok papírra nyomtatatását teszi lehetővé
Lapolvasó (szkenner): papíralapú dokumentumok digitalizálását végzi
Optikai meghajtó: CD, illetve DVD lemezek olvasását, illetve írását teszik lehetővé

## Slide 12: A személyi számítógép sematikus felépítése
CPU
Memória
BUSZ
video illesztő
Audio illesztő
Optikai lemez
merevlemez
Hálózati illesztő
Nyomtató
szkenner
Monitor
Hangfal
Egér
Billentyűzet
Internet

## Slide 13: Nem Neumann-elvű számítógépek
Napjainkban a számítógépek túlnyomó többsége Neumann-elvű (soros utasítás végrehajtás)
Léteznek azonban olyan kísérleti gépek, melyek már a párhuzamos adatfeldolgozást próbálják megvalósítani
  A Harvard-elvű (architektúrájú) gépeknél a processzor adatot és műveletet is olvashat egyszerre a memóriából (nem egymás után mint a Neumann-elvű gépnél)
  Egyre inkább elterjednek a többmagos processzorok, melyek már képesek a Harvard –architektúrát is megvalósítani

## Slide 14: A Harvard –architektúra elvi vázlata

## Slide 15: Nem Neumann-elvű gépek felhasználása
Bizonyos számítás igényes feladatokra érdemes a párhuzamos adatfeldolgozást megvalósítani
Több, párhuzamosan dolgozó processzor jelentős teljesítmény növekedést okozhat
Általában speciális feladatokra építenek ilyen gépeket